# Indledning

Lange (kontinuerte) knaptryk håndteres forskelligt i et B&O system og i et IHC system

og kræver derfor konvertering som delvist foregår i MLGW men primært i IHC funktionsblokke.

For at forstå denne konvertering beskrives her kort B&O systemets generering og håndtering af lange (kontinuerte) knaptryk.

I det viste eksempel der brugt kommandoen STEP_UP (ref. Figur)

Hvis STEP_UP knappen nedtrykkes og holdes nedtrykket få sek., så sker der flg. i fjernbetjening og på IR:

- Der sendes STEP_UP

- Der holdes en pause på 40ms.

- Der sendes en strøm af kontinuerte (sammenhængende) C_STEP_UP kommandoer så længe knappen holdes nede.

- Når knappen slippes sendes ikke flere der ikke flere C_STEP_UP. Hvis fjernbetjeningen er i gang med at sende en C_STEP_UP, så afsluttes (jammes) den øjeblikkeligt med stop bits.

I nyere IR modtagere der understøtter KEY_RELEASE (*2) sker der flg.:

- STEP_UP sendes videre til MLGW (*1)

- Ingenting

- Første C_STEP_UP sendes videre til MLGW

- Der generes KEY_RELEASE til MLGW.

I ældre IR modtagere der ikke understøtter KEY_RELEASE sker der flg.:

- STEP_UP sendes videre til MLGW (*1)

- Ingenting

- Alle C_STEP_UP sendes videre til MLGW

- Ingenting

I MLGW sker der flg.:

- STEP_UP Event genereret.

- Ingenting

- C_STEP_UP Event genereret, men kun på første C_STEP_UP selvom der kommer flere.

- KEY_RELEASE Event genereret. 
MLGW genererer altså selv KEY_RELEASE, når strømmen af C_STEP_UP fra ældre IR modtagere stopper.

(*1) Vider sendelsen til MLGW forudsætter at kommandoerne kommer med LIGHT- eller CONTROL-adresserne og at denne vider sendelse er understøttet i B&O produkterne, se links under "Product setup" i dokumentet

"ML Gateway - Compatible Bang & Olufsen product software"

på

https://retail.bang-olufsen.dk/beowise/BeoWise_UK.nsf/DocName/Tip.MLGateway.17981799.RSKA7PDANF

eller

http://mlgw.bang-olufsen.dk/source/documents/mlgw_1.80c/MLGW%20product%20compatibility.doc

(*2) Understøttelse af KEY_RELEASE fremgår af kolonnen "KEY RELEASE on CONTINUOUS COMMANDS" i samme dokument.

Udover STEP_UP kan der laves lange knaptryk på flg.:

| Beo4 knap | 1 kommando | Continue kommando |
| --- | --- | --- |
| ^ | STEP_UP | C_STEP_UP |
| V | STEP_DW | C_STEP_DW |
| >> | WIND | C_WIND |
| << | REWIND | C_REWIND |
| Blå | CNTL_STEP_UP | CNTL_C_STEP_UP |
| Rød | CNTL_STEP_DW | CNTL_C_STEP_DW |
| Gul | CNTL_WIND | CNTL_C_WIND |
| Grøn | CNTL_REWIND | CNTL_C_REWIND |
| GO / PLAY | GO / PLAY | CONTINUE |
| STOP | STOP | CONTINUE |
| MENU | MENU | CONTINUE |

Volume op/ned vil normalt ikke blive sendt med LIGHT/CONTROL adresse

og derfor ikke sendt videre til MLGW.

# Forberedelse

Filerne med IHC funktionsblokkene 'B&O MLGW langt tryk *.ifb' kopieres til folderen med IHC Visual funktionsblokkene (eller til ny/eksisterende underliggende folder) f.eks.

C:\Program Files\LK IHC Control\IHC Visual\FunctionBlocks

Det skal herefter være muligt at vælge og indsætte funktionsblokkene i IHC projektet.

De 4 funktionsblokke anvendes til

- Konvertering af een knap

- Konvertering af to samhørende knapper

- Kontrol af flere outputs udpeget med cifre 0-9

- Kontrol af flere outputs udpeget med cifre 0-9,  4 farvede knapper og 10 FUNCTION kommandoer.

IHC projektet som er brugt i flg. eksempler ligger i 'B&O MLGW LIGHT demo.vis' og

MLGW projektet som er brugt i flg. eksempler ligger i 'B&O MLGW LIGHT demo.mlgw'.

Programmerne er lavet til og testet med vore lille IHC-B&O demo opstilling "BeoLink House":

I eksemplet bruges der kun LIGHT adresse da der er tale om lysstyring

med der kan også laves tilsvarende funktionsblokke der håndterer kommandoer

med CONTROL adressen - og de kan bruges samtidigt.

# Konvertering af een knap

I IHC funktionsblokken 'B&O MLGW langt tryk 1-til-1.ifb' konverteres eet sæt af ovenstående kommandoer (een knap på fjernbetjeningen) til eet output som kan bruges til styring af IHC output enheder.

I det viste eksempel er den gule knap (CNTL_WIND) brugt til at styre en Dimmer touch kaldet 'Læselampe':

'Continue timer' sikrer at et kort B&O knaptryk giver en kort puls til IHC.

'Max timer' sikrer at output til dimmer ikke forbliver aktiv, hvis KEY_RELEASE går tabt.

Bemærk !

Hvis denne (eller nogle af de andre) funktionsblok(ke) bruges til gardin/persienne styring,

så skal Max timer værdien måske forøges.

I MLGW skal de tre B&O kommandoer linkes til IHC på flg. måde:

Bemærk !

Der bruges een og samme KEY_RELEASE kommando fra B&O IR modtagere.

Hvis der bruges flere IHC funktionsblokke som alle samtidigt får KEY_RELEASE hver gang bare eet langt knaptryk har været aktiveret, så får IHC controlleren problemer med at følge med.

MLGW skal derfor sættes til at parrer KEY_RELEASE med den forudgående 1. kommando.

Herved sikres at KEY_RELEASE kun trigger den funktionsblok som skal bruge den.

# Konvertering af to samhørende knapper

Med to IHC funktionsblokke 'B&O MLGW langt tryk 1-til-1.ifb' kan man linke et sæt af knapper f.eks. STEP_UP/DW, WIND/REWIND, GRØN/RØD eller GO-PLAY/STOP, men for at spare lidt arbejde og gøre IHC programmet mere overskueligt så kan man også bruge een funktionsblok 'B&O MLGW langt tryk 2-til-2.ifb'.

I det viste eksempel bruges GRØN/RØD til at styre lyset ved Bord

I MLGW skal CNTL_REWIND/Grøn linkes til IR_1_kommando som giver Tænd/Reguler op

og CNTL_STEP_DW/Rød skal linkes til IR_2_kommando som giver Sluk/Reguler ned,

jvnf. forrige eksempel.

Til IR_C_kommando linkes begge continue kommandoer:

Tilsvarende skal der linkes to KEY_RELEASE events - een for hver knap:

Hvis man vælger at bruge GO-PLAY/STOP til f.eks. styring af lys ved Seng

Så linkes tilsvarende

- GO / PLAY				til IR_1_kommando

- STOP					til IR_2_kommando

- KEY RELEASE (following GO / PLAY) og

KEY RELEASE (following STOP)		til IR_KEY_RELEASE

Den fælles CONTINUE kommando linkes to gange ligesom KEY_RELEASE med valg af 'following' GO / PLAY hhv. STOP:

# Kontrol af flere outputs udpeget med cifre 0-9

Indvælg funktionsblokken 'B&O MLGW langt tryk 4-til-x10.ifb' og følg vejledningen i næste afsnit.

# Kontrol af flere outputs udpeget med cifre 0-9, farvede knapper og FUNCTION kommandoer.

Hvis man har brug for at styre mere end 4 dimmere eller gardiner/persienner så er det muligt med funktionsblokken 'B&O MLGW langt tryk 4-til-x24.ifb'.

Med denne funktionsblok kan man udpege eet af 24 sæt (kan udviddes til 54 sæt) af 4 outputs som derefter kan styres med STEP_UP/DW og WIND/REWIND.

Makroer til de B&O IR kommandoer der vælger LIGHT og output sæt er simple (men mangfoldige):

LIGHT:

CIFFER_0 - CIFFER_9 linkes som denne:

Tip:

Da disse makroer er identiske - bortset fra talværdien - så vil det være en fordel at bruge Clone funktionen, når den første er lavet:

  - Vælg/marker Macro name og kopier (CTRL+C).

  - Vælg Clone.

  - Vælg/marker det nye default Macro name Unnamed_nnn.

  - Erstat navnet med det forrige Macro name med paste (CTRL+V).

  - Læg een til tallet efter CIFFER_.

  - Vælg Update name.

  - Tilret BeoLink event til samme nummer.

  - Tilret IHC command til samme nummer.

  - Gentag step a-h for alle CIFFER_ makroer.

4 farvede knapper linkes som denne:

Bemærk !

Der er ingen anvendelse af langt tryk på farvede knapper i denne funktionsblok.

FUNCTION_1 - FUNCTION_10 (kan udvides til FUNCTION_40) linkes som denne:

Navnene i parentes f.eks. "Morning/Window1" henviser til de valgmuligheder der er i Beo4 (1710) med LIST efter valg af LIGHT eller CONTROL, jvnf.:

"Beo4 (1710) IR commands for ML Gateway"

https://retail.bang-olufsen.dk/beowise/BeoWise_DK.nsf/DocName/Tip.Beo41710.1710.IBAN85MB3Y

Makroer til de B&O IR kommandoer der bruges til selve reguleringen laves som i forrige funktionsblokke:

STEP_UP, STEP_DW, WIND og REWIND linkes som denne:

C_STEP_UP, C_STEP_DW, C_WIND og C_REWIND til een fælles macro:

Anvendelse af outputs fra funktionsblokken.

Funktionsblokken har et output LIGHT + LIGHT som vil give en puls ved 2 hurtige tryk på LIGHT på en Beo4. Dette kan bruges til 'nødbelysning' da LIGHT knappen kan findes i blinde.

I eksemplet vil dette output tænde dimmeren kaldet Stue 1.

Ellers består outputtene af 24 sæt af 1+4 outputs.

Hvert sæt indeholder et Puls output som aktiveres kortvarigt, når et output sæt vælges. Dette kan f.eks. bruges til valg af scenarier eller andre enkelt funktioner.

Bemærk !

LIGHT + 0 bruges ved langt tryk på LIGHT på A9 Keyring (2152),

ved OFF eller Alarm Timeout på BeoTime (6408-6409) samt

ved Light Off på Beo5/6 med Schneider/LK tilvalgt.

Beo5/6 bruger generelt LIGHT + CIFFER til Scene eller Global.

De andre 4 outputs styres af STEP_UP/DW og WIND/REWIND med understøttelse af langt tryk.

Normalt vil man enten bruge Puls outputtet eller de 2/4 andre outputs.

I eksemplet er de første sæt som vælges af CIFFER_1 til CIFFER_5 brugt til at styre dimmerne kaldet Stue 1 til Stue 5.

For at kunne tænde /slukke og justere flere/alle dimmere på een gang (Scene eller Global styring) så skal 2 output forbindes til flere/alle dimmere.

I eksemplet er Beo4 (1710) LIGHT funktionen "TV VIEW" (FUNCTION_4) linket til dimmeren "TV lys" således: